Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből:

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a Jászberény Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § -ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek, a 10. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró önkormányzatok, az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott, a környezet védelméért felelős szervek, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró elsőfokú építésügyi hatóság és a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 54. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi Ügy- és Közrendi Bizottság és Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

- §

A Jászberény Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (3) bekezdésének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. rajzi melléklet: Szabályozási tervlap(ok) – amelyek egységes szerkezetben tartalmazzák a 24/2011. (VIII. 15.), a 34/2011. (X. 13.), a 15/2013. (IV. 11.) és a 21/2013. (VI. 13.) önkormányzati rendeletekkel módosított szabályozási tervlapokat.”

- §

(1) Az Ör. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az építési övezet, övezet vagy a telek adottságai nem teszik lehetővé az előírásszerű bővítést, a meglévő lakott lakóépület egyszer 20 %-kal, de legfeljebb nettó 40 m2-rel bővíthető a szükséges védőtávolságok betartásával.”

(2) Az Ör. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az utcavonalra helyezett merőleges vonal mentén mért 50 m-t meghaladó telekmélység esetén lakóépület csak az építési hely utca felöli határától mért 40 m-en belül helyezhető el. Az építési hely ezen kívül eső területén, mely legalább 6,0 m legyen, csak az OTÉK szerint engedélyezett melléképítmény, illetve melléképület helyezhető el. A melléképítményeket, illetve melléképületeket úgy kell elhelyezni, hogy a hátsó telekhatártól mért legalább 1 m területsáv szabadon maradjon.”

(3) Az Ör. 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Meglévő lapostetős épület tetőráépítése esetén, ha)

„a) az épület meglévő homlokzatmagassága kevesebb, mint az építési övezetben megadott homlokzatmagasság, az építési övezetben megadott homlokzatmagasság 50 cm-rel túlléphető.”

(4) Az Ör. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A tervezett szabályozási vonallal érintett telek esetén, a beépítési % számításánál a kiszabályozott telekterület figyelembe vehető, ha annak területe nem éri el a kiszabályozás után fennmaradó telek 10%-át.”

- §

Az Ör. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A meglévő szennyvíz szikkasztókat felül kell vizsgálni. Jászberény a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló (27/2006. (II. 7.) Korm.rend.) alapján nitrátérzékeny területen lévő település, ezért – többek között - a trágya, trágyalé mezőgazdasági, vagy erdőterületekre történő kijuttatása és műtrágyázás csak a rend. 1. sz. Mellékletében foglaltakat figyelembe véve, a talajvédelmi és vízügyi hatósággal egyeztetve történhet.”

- §

Az Ör. 20. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer szállítóképességét a befogadóig ellenőrizni kell, a beruházás megkezdése előtt. Építés csak akkor kezdhető, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a befogadóig.

(3) A 20, illetve annál több gépkocsit befogadó, kiemelt szegéllyel építendő parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól az összegyűlő csapadékvíz csak olaj-iszapfogó műtárgyon keresztül vezethető a befogadó csatornába.

(4) A csapadékvizek hasznosítása érdekében lakó és üdülőterületeken a csapadékvíz helyben tartásáról, és lehetőség szerinti hasznosításáról (tüzivíz tározó töltés, gyeplocsolás) gondoskodni kell. Amennyiben ennek feltételei nem biztosíthatóak, a fölös vizek elvezetéséről, szükség szerint záportározók alkalmazásával kell gondoskodni.”

- §

Az Ör. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Beépítésre szánt területen, ha az a helyileg védett településkép védelmi területre esik, új és meglévő hálózatok felújításakor (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) villamosenergia ellátási hálózatokat területgazdálkodási és esztétikai szempontból földkábelben kell fektetni.”

- §

Az Ör. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Beépítésre szánt területen a hírközlési (távközlés és kábel TV) hálózatokat földkábelben kell vezetni.”

- §

(1) Az Ör. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Városi Zagyva menti telkek hátsó telekhatárán a kerítés áttört és legalább kétszintes növénytelepítéssel kísért legyen. A kerítés anyaga nem lehet fém- és műanyaglemezből, továbbá hullámpalából.”

(2) Az Ör. 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A közterületek előírásait a közlekedési és közműterületekre és a zöldterületekre vonatkozó előírások is tartalmazzák.”

- §

(1) Az Ör. 30. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

„(Nagyvárosias lakó építési övezetek (a továbbiakban: Ln)

Területén az alábbiak helyezhetők el:)

i) napenergia hasznosításának berendezései, ha azok az épülettel egy tömegben kerülnek elhelyezésre és a homlokzatmagassági előírásoknak megfelelnek.”

(2) Az Ör 31. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

„(Kisvárosias lakó építési övezetek (a továbbiakban: Lk)

Területén az alábbiak helyezhetők el:)

i) napenergia hasznosításának berendezései, ha azok az épülettel egy tömegben kerülnek elhelyezésre és a homlokzatmagassági előírásoknak megfelelnek.”

(3) Az Ör 32. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

„(Kertvárosias lakó építési övezetek (a továbbiakban: Lke)

Területén az alábbi építmények helyezhetők el:)

h) napenergia hasznosításának berendezései, ha azok az épülettel egy tömegben kerülnek elhelyezésre és a homlokzatmagassági előírásoknak megfelelnek.”

(4) Az Ör 33. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

„(Falusias lakó építési övezetek (a továbbiakban: Lf)

A terület az alábbi építmények elhelyezésére szolgál:)

g) napenergia hasznosításának berendezései, ha azok az épülettel egy tömegben kerülnek elhelyezésre és a homlokzatmagassági előírásoknak megfelelnek.”

(5) Az Ör 34. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

„(Településközpont vegyes építési övezetek (a továbbiakban: Vt)

Területén az alábbi építmények helyezhetők el:)

j) napenergia hasznosításának berendezései, ha azok az épülettel egy tömegben kerülnek elhelyezésre és a homlokzatmagassági előírásoknak megfelelnek.”

(6) Az Ör 35. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

„(Központi vegyes építési övezetek (a továbbiakban: Vk)

Területén az alábbi építmények helyezhetők el:)

k) napenergia hasznosításának berendezései, ha azok az épülettel egy tömegben kerülnek elhelyezésre és a homlokzatmagassági előírásoknak megfelelnek.”

(7) Az Ör 36. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

„(Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetek (a továbbiakban: Gksz)

Területén az alábbi építmények helyezhetők el:)

k) napenergia hasznosításának berendezései, ha azok az épülettel egy tömegben kerülnek elhelyezésre és a homlokzatmagassági előírásoknak megfelelnek.”

(8) Az Ör. 37. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A területen elhelyezhetők napenergia hasznosításának berendezései.”

(9) Az Ör 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az építési övezetben megadott homlokzatmagasságot a technológiai okokból kialakított építmények (például silók, kémények) esetében nem kell megtartani. Az eltérés kémények és silók esetében nem korlátozott, egyéb építmények esetében legfeljebb a megengedett legnagyobb homlokzatmagasság másfélszerese lehet.”

(10) Az Ör. 38. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A területen elhelyezhetők napenergia hasznosításának berendezései.”

(11) Az Ör. 39. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A területen elhelyezhetők napenergia hasznosításának berendezései, ha azok az épülettel egy tömegben kerülnek elhelyezésre és a homlokzatmagassági előírásoknak megfelelnek.”

(12) Az Ör. 40. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A területen elhelyezhetők napenergia hasznosításának berendezései.”

(13) Az Ör. 41. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A területen elhelyezhetők napenergia hasznosításának berendezései.”

(14) Az Ör. 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A területen elhelyezhetők napenergia hasznosításának berendezései.”

(15) Az Ör. 43. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„(Különleges, nagykiterjedésű kereskedelmi célú építési övezet (Kke)

Az övezetben elhelyezhető:)

e) A területen elhelyezhetők napenergia hasznosításának berendezései, ha azok az épülettel egy tömegben kerülnek elhelyezésre és a homlokzatmagassági előírásoknak megfelelnek.”

(16) Az Ör. 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A területen elhelyezhetők napenergia hasznosításának berendezései.”

(17) Az Ör. 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A területen elhelyezhetők napenergia hasznosításának berendezései.”

(18) Az Ör. 48. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A területen elhelyezhetők napenergia hasznosításának berendezései.”

- §

Az Ör. 49. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A beépítési módok részletes előírásai az alábbiak:

a) Az 1. jelű szabadon álló, előkertes beépítési mód területein az előkert legalább 5 m, az oldalkert legalább az építési övezetben engedélyezett legnagyobb homlokzatmagasság fele, de legkevesebb 3 m legyen. A hátsókertet a jelen rendelet 6. § (6) bekezdése szerint kell kialakítani. Az előkert mérete az utcában kialakult eltérő érték vagy közterület céljára történő lejegyzés esetén csökkenthető vagy növelhető. Szabadon álló beépítésű tömbbe ékelődött ikerházas beépítésű telekpárt együttesen kell egy szabadonálló beépítésű telek-egységként kezelni, ahol a beépíthetőségi jogok területarányosan osztódnak a két telekegység között. (A közös telekhatáron minden esetben tűzfalat kell kialakítani.)

b) A 2. jelű szabadon és utcavonalon álló beépítési mód területein az oldalkert legalább az építési övezetben engedélyezett legnagyobb homlokzatmagasság fele, de legkevesebb 3 m legyen. A hátsókertet a jelen rendelet 6. § (6) bekezdése szerint kell kialakítani. Az épület utcai homlokzata 50 %-ának utcavonalon kell állnia. Ez határozza meg az építési helyet. Szabadon álló beépítésű tömbbe ékelődött ikerházas beépítésű telekpárt együttesen kell egy szabadonálló beépítésű egységként kezelni, ahol a beépíthetőségi jogok területarányosan osztódnak a két szomszédos telek (hrsz.) között. (A közös telekhatáron minden esetben tűzfalat kell kialakítani.)

c) A 3. jelű oldalhatáron álló előkertes beépítési mód területein az előkert legalább 5 m, az oldalkert mérete legalább az építési övezetben engedélyezett legnagyobb homlokzatmagasság mértéke, de legkevesebb 3 m legyen. A hátsókertet 6. § (6) bekezdése szerint kell kialakítani. Az épületet az utcában kialakult helyzet szerinti oldalsó telekhatáron kell elhelyezni, ahol az épület legfeljebb 1,0 m-re maradhat el az oldalhatártól. Az előkertnek minden esetben az utcában kialakulthoz kell igazodni (ennek hiányában az első beépülő teleknél kell annak mértékét rögzíteni).

d) A 4. jelű oldalhatáron és utcavonalon álló beépítési mód területein az oldalkert mérete legalább az építési övezetben engedélyezett legnagyobb homlokzatmagasság mértéke, de legkevesebb 3 m legyen. A hátsókertet a jelen rendelet 6. § (6) bekezdése szerint kell kialakítani. Az épületet az utcában kialakult helyzet szerinti oldalsó telekhatáron kell elhelyezni. Az utcai homlokzathossz legalább 50 %-ának – kivéve a jász övezeteknél - az utcavonalon, és az oldalhatárra kerülő homlokzat legalább 2/3-ának az oldalhatártól számított 0,2 m-en belül kell elhelyezkednie.

e) Az 5. jelű ikerházas, előkertes beépítési mód területein az előkert legalább 5 m, az oldalkert mérete legalább az építési övezetben engedélyezett legnagyobb homlokzatmagasság fele, de legkevesebb 3 m legyen. A hátsókertet a jelen rendelet 6. § (6) bekezdése szerint kell kialakítani. Az épületet bármelyik oldalhatáron el lehet helyezni, ha a tetőidomok tűzfallal egymáshoz illeszthetők. Az előkertnek minden esetben az utcában kialakulthoz kell igazodni (ennek hiányában az első beépülő teleknél kell annak mértékét rögzíteni).

f) A 6. jelű ikerházas utcavonalon álló beépítési mód területein az oldalkert mérete legalább az építési övezetben engedélyezett legnagyobb homlokzatmagasság mértéke, de legkevesebb 3 m legyen. A hátsókertet a jelen rendelet 6. § (6) bekezdése szerint kell kialakítani. Az épületet bármelyik oldalhatáron el lehet helyezni, ha a tetőidomok tűzfallal egymáshoz illeszthetők. Az épületek utcai homlokzatának 2/3-át kell az utcavonalra helyezni.

g) A 7. jelű zártsorú előkertes beépítési mód területein az OTÉK 35. § előírásai szerint kell a hátsókerteket kialakítani. Az épületet az építési vonalra kell elhelyezni a teljes homlokvonal legalább 2/3 -ának mértékéig.

h) A 8. jelű zártsorú utcavonalon álló beépítési mód területein a hátsókertet a jelen rendelet 6. § (6) bekezdése szerint kell kialakítani. Az épületet az utcavonalon lévő telekhatárra kell elhelyezni a teljes homlokvonal szélességében.

i) A 9. jelű szabadonálló, telepszerű beépítési mód területein (lakó- ipar- és intézményi „telepek”) a beépíthetőséget a szabályozási tervben rögzített tényleges vagy elméleti telekhez kell méretezni, melyben több darab, több rendeltetési egységet magába foglaló épület helyezhető el. Előkertet, ha a szabályozási terv nem jelöli, nem kell létesíteni.

j) A 0. jelű adottságtól függő beépítési módú területeken adottságtól függően, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdés szerint alkalmazza az építési hatóság az illeszkedés szabályait

(3) Ha a fenti beépítési módokban rögzített elő, oldal és hátsókertre vonatkozó előírásoktól a szabályozási tervlap eltérő értékeket rögzít, azokat kell figyelembe venni.”

- §

Az Ör. 52. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„52. §

Homlokzatmagasság, az övezeti kód negyedik számjele

Az építhető épületek megengedett legnagyobb homlokzatmagasságát az erre vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembe vételével a homlokzatmagassági réteg határozza meg, az alábbi táblázatban szereplő értékeknek megfelelően.

| SZÁMJEL | HOMLOKZATMAGASSÁG |
| --- | --- |
| 1 | ( 3,5 m |
| 2 | ( 4,0 m |
| 3 | ( 4,5 m |
| 4 | ( 6,0 m |
| 5 | ( 6,5 m |
| 6 | ( 7,5 m |
| 7 | ( 10,5 m |
| 8 | ( 12,5 m |
| 9 | ( 16,5 m |
| 0 | adottságtól függő, az Étv. 18. § (2) bekezdése szerint alkalmazza az építési hatóság az illeszkedés szabályait |
| X٭ | ( 9,0 m |

٭A betűjel az általánostól eltérő értékekre utal”

- §

(1) Az Ör. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A területen elhelyezhetők a napenergia hasznosításának berendezései.”

(2) Az Ör. 55. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A területen elhelyezhetők a napenergia hasznosításának berendezései.”

(3) Az Ör. 56. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az övezetben, táj és városképi vizsgálattal megalapozottan, emberi tartózkodásra nem alkalmas széltorony, vagy napenergia hasznosításának berendezése is elhelyezhető, a megadott beépítettség megtartása mellett.”

- §

# Az Ör következő 56/A. §-al egészül ki:

„56/A. § Különleges – naperőmű park övezete (a továbbiakban: Kn)

(1) A naperőművek elhelyezésére szolgáló terület.

(2) A területen szabadonálló épületek legfeljebb 5 %-os beépítéssel, és legfeljebb 4,5 m-es homlokzatmagassággal helyezhetők el.

(4) Az újonnan kialakítható legkisebb telekterület 5000 m² lehet.

(5) Legfeljebb 2 m magas áttört kerítés létesíthető.”

- §

(1) Az Ör. 57. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Területén a közforgalmi vasutak, a légi közlekedés építményeit kivéve az OTÉK 26. § (1) és (3) bekezdései szerinti építmények helyezhetők el, legfeljebb 5%-os beépítettség mellett.

(3) Közterületen közlekedési célokat szolgáló új épületet, építményt elhelyezni legfeljebb 5% beépítettség mértékéig szabad.

a) A közlekedési területek szabályozási szélességét a mellékelt szabályozási terv rögzíti.

b) A területen a közterületek (utcák, vegyeshasználatú utak, gyalogutak, stb.) kialakítását, átalakítását az utcák, terek berendezési tárgyainak - köztárgyak - elhelyezését is tartalmazó terv vagy tervek szerint kell elvégezni, a kertészeti tervekkel összehangolva, a csapadékvíz elvezetés egyidejű megoldásával.

c) A területen a gyalogosközlekedést szolgáló terek, sétányok és járdák utca-, illetve térburkolatát, továbbá berendezését egységes koncepció alapján kell kialakítani akkor is, ha azok ütemezetten kerülnek megvalósításra.”

(2) Az Ör. 60. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A területen elhelyezhetők a napenergia hasznosításának berendezései, de ezek vetületi területe, önállóan legfeljebb a telek területének 5%-át foglalhatja el.”

(3) Az Ör. 60. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Közpark területén a funkciónak megfelelő épületek is építhetők, de a beépítettség legfeljebb 2% lehet, legfeljebb 4,5 m homlokzatmagassággal. Közpark közhasználat elől elzárt területe az összterület legfeljebb 5 %-a lehet. 300 m2 alapterületnél nagyobb épület közparkban nem építhető.”

(4) Az Ör. 63. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Turisztikai rendeltetésű erdőövezetben a turizmust, rekreációt, szabadidő-eltöltést szolgáló építmények helyezhetők el az OTÉK 28. § szerint (min. 10 ha teleknagyság, legfeljebb 5% beépítettség). Az épületek homlokzatmagassága legfeljebb 4,5 m lehet.”

(5) Az Ör. 63. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A területen elhelyezhető a napenergia hasznosításának berendezése, az épülettömegén belül, annak homlokzatmagassági előírásának betartásával.”

(6) Az Ör. 64. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gazdasági rendeltetésű erdőövezetként (Eg) szabályozott erdőterületen az erdőgazdálkodáshoz, fa- vagy szaporítóanyag-termeléshez, vadgazdálkodáshoz, erdészeti kutatáshoz, oktatáshoz, fafeldolgozáshoz kapcsolódó funkciójú épületek a következő feltételekkel helyezhetők el:

a) Beépíthető legkisebb telekterület: 10 ha (100 000 m2)

b) Beépítési mód: szabadonálló

c) Beépítettség (maximum): 0,5 %

d) Homlokzatmagasság (maximum): 4,5 m.

(2) A területen elhelyezhető a napenergia hasznosításának berendezése, az épülettömegén belül, annak homlokzatmagassági előírásának betartásával.”

- §

Az Ör. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„66. § Általános mezőgazdasági övezet (Má)

(1) Általános mezőgazdasági terület övezetébe (Má) jellemzően az árutermelő mezőgazdasági területek (szántók, zöldség-gyümölcstermesztő ültetvények) tartoznak.

Az övezetben a növénytermesztés és az állattartás, állattenyésztés, az ezekkel közvetlenül kapcsolatos saját termékfeldolgozására, tárolására és árusítására szolgáltatás építmények, továbbá lakóépület helyezhetők el.

A szabályozási tervlapon jelölt, erdősítésre alkalmas (Má) területeken az erdőművelés irányába történő művelési ágváltás a rendezési terv módosítása nélkül megengedhető.

(2) Az általános mezőgazdasági terület övezetében (jelenleg jellemzően szántó művelési ágú területek) az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következők:

a) Beépíthető telek területe szántó művelési ág esetén:

aa) lakó-, és gazdasági, épülettel:	min. 2,5 ha (25 000 m²),

ab) gazdasági épülettel:		min. 1 ha (10 000 m²).

b) Beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén:

ba) lakó-, és gazdasági épülettel:	min. 1 ha (10 000 m²),

bb) gazdasági épülettel:  		min. 0,6 ha (6 000 m²).

c) Beépítettség: legfeljebb 3 %, de gazdasági épület(ek) össz-alapterülete telkenként legfeljebb 1000 m2, a lakóépület alapterülete legfeljebb 300 m2 lehet.

d) Egy telken legfeljebb 2 lakás építhető.

e) Homlokzatmagasság: lakóépületnél legfeljebb 4,5 m, gazdasági épültnél legfeljebb 5,5 m (ha a gazdasági épület sajátos funkciója miatt ennél nagyobb homlokzatmagasságot igényel, akkor elvi építési engedélykérelmet kell benyújtani).

f) A gazdasági épületen belül a tulajdonos, használó és a személyzet számára, állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek kialakíthatók.

g) Beépítési mód: szabadonálló.

h) Előkert: min. 10 m.

i) Oldalkert: min. 3 m, de az épületek közötti tűztávolság min. 6,0 m.

(3) Az övezetben nagy létszámú állattartó telep belterülethez, lakóterülethez, üdülőterülethez, különleges szabadidős, sport, strand területhez 300 m-nél, vízfolyásokhoz, vízfelületekhez 100 m-nél közelebb, illetve hidrogeológiai védőterületen nem létesíthető. Hígtrágyás rendszerű állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri (fedetlen) trágyalégyűjtő létesítésével, illetve talaj, vagy felszíni és felszín alatti vizek szennyezésével és zavaró bűzhatással.

(4) Az övezetben, táj és városképi vizsgálattal megalapozottan, széltorony, vagy a napenergia hasznosítás berendezése is elhelyezhető, a megadott beépítettség megtartása mellett.”

- §

(1) Az Ör. 67. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(Korlátozott használatú mezőgazdasági övezet (Mko) )

b) Beépítés részletes előírásai:

ba) A beépíthető telek nagysága legalább 4 ha (40 000 m2).

bb) Beépítettség: legfeljebb 0,5 %, de telkenként legfeljebb 300 m2 össz-alapterületű épület építhető, a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő, földszintes kialakítással.

bc) Homlokzatmagasság: legfeljebb 3,5 m.

bd) Beépítési mód: szabadonálló, előkert: min. 10 m, oldalkert min. 3 m.”

(2) Az Ör. 67. § (3) bekezdése b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(Korlátozott használatú mezőgazdasági övezet (Mko) )

b) Az övezetben az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következők:

ba) Az övezetben az időszakonkénti elárasztással járó sajátos funkció miatt épület nem létesíthető.

bb) A záportározó, az árvízcsúcs csökkentő tározó a szükségtározó és a belvíztározó területén nem lehet:

bba)- bejelentéshez, vagy engedélyhez kötött építési tevékenységet folytatni,

bbb) a kezelő hozzájárulása nélkül a tározó kapacitáscsökkenésével járó, vagy a vizek lefolyási viszonyát megváltoztató tereprendezést végezni.

bc) Nem jár kártalanítás a kár azon része után, amely a fentiekben meghatározott rendelkezések megszegése miatt keletkezett.”

(3) Az Ör. 67. § (4) bekezdés bc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(Korlátozott használatú mezőgazdasági övezet (Mko)

Beépítés részletes előírásai)

bc) Homlokzatmagasság: legfeljebb 5,5 m”

(4) A 67. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A nagy létszámú állattartó telep belterülethez, lakóterülethez, üdülőterülethez, különleges szabadidős, sport, strand területhez 300 m-nél, vízfolyásokhoz, vízfelületekhez 100 m-nél közelebb, illetve hidrogeológiai védőterületen nem létesíthető. Hígtrágyás rendszerű állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri (fedetlen) trágyalégyűjtő létesítésével, illetve talaj, vagy felszíni és felszín alatti vizek szennyezésével és a fentebb jelzett terület-felhasználású területeken zavaró bűzhatással.”

(5) Az Ör. 68. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

„(A kertes mezőgazdasági területbe (Mk) a jellemzően kistelkes, hagyományosan kertgaz-dálkodású területrészek (zömmel volt zártkerti területek) tartoznak. A terület kettő övezetre (Mk-1, Mk-2) tagolódik. Az övezetek telkein (mindkét övezetre érvényesen) az alábbi közös előírásokat kell megtartani:)

d) A területen elhelyezhető a napenergia hasznosításának berendezése, az épülettömegén belül, az épület homlokzatmagassági előírásának betartásával.”

(6) Az Ör. 68. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A kertes mezőgazdasági terület Mk-1. jelű övezetében (amelybe Jászberény hagyományos kertes dűlői: Neszűr, Kishegy, Újhegyi szőlők tartoznak) az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következők:)

c) Az övezetben a homlokzatmagasság legfeljebb 3,5 m, a beépítési mód: szabadonálló (legalább 2 m oldalkerttel), a hagyományosan kialakult építési sávokhoz igazodó épület elhelyezéssel, de az épületek közötti távolságra vonatkozóan az OTÉK 36. §-ában foglaltakat be kell tartani.”

(7) Az Ör. 68. § (3) bekezdése f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A kertes mezőgazdasági terület Mk-2 jelű övezetében (amelybe az Öregerdő korábban zártkerti besorolású területe tartozik) az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következők:)

f) Homlokzatmagasság: legfeljebb 4,5 m, ha a gazdasági épület sajátos funkciója miatt ennél nagyobb építménymagasságot igényel, akkor elvi építési engedélykérelmet kell benyújtani.”

(8) Az Ör. 68. § (4) bekezdés bc) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(Mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakítás előírásai

A birtokközpont telke legalább 1 ha (10 000 m2) legyen, beépítettsége legfeljebb 30 % lehet és a telek min. 45 %-át zöldfelületként, túlnyomórészt fákkal, cserjékkel fedetten kell kialakítani)

bc) A birtokközpont telkén a gazdasági épületek homlokzatmagassága legfeljebb 5,5 m, kivételesen – technológia, funkció által indokoltan – legfeljebb 7,5 m lehet.”

(9) Az Ör. 71. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(Egyéb vízgazdálkodási övezet (a továbbiakban: VGe)

Az övezetbe)

- az árvízvédelmi töltések, az árvízi szükségtározó töltések és azok 10 m-es víz és mentett oldali, valamint az egyéb vízfolyások védősávja,”

- §

Az Ör. 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„83. § (1) A települési értékvédelmi tervlap a város közigazgatási területén az alábbi helyi települési értékvédelmi kategóriákat jelöli: 4/a. melléklet)

a) a települési értékvédelem objektumait és területeit, ezen belül

aa) a védett objektumokat (épületek, épületrészek, népi/képzőművészeti alkotások, emléktáblák),

ab) a védett történeti utcahálózatot,

ac) a védett területeket;

b) a településkép-védelmi területet,

c) a védett zöldfelületi értékeket.

(2) A települési értékvédelemi objektumokra vonatkozó előírások:

a) A védett objektumokat az épített és zöldfelületi értékek helyi védelméről szóló 34/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelet melléklete sorolja fel. A védelem módosítása, valamint a lista kiegészítése, vagy a listáról való törlés az önkormányzati rendelet előírásai szerint történhet.

b) Általános előírások:

ba) A helyileg védett építészeti értékeket rendeltetésüknek megfelelően, a védettséghez méltóan kell használni.

bb) A helyi védelem körébe tartozó épületeken, épületrészeken, építményeken külső vagy belső felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkát, továbbá olyan beavatkozást, amely azoknak megjelenésére bármilyen hatással van, csak a városi főépítész előzetes, írásbeli véleményezése mellett  lehet végezni.

bc) A védett területhez tartozó közterületen utcabútort, építményt, hirdető berendezést, (tér)burkolatot az utcakép jellegzetességének megtartásával elhelyezni csak a városi főépítész előzetes, írásbeli véleményezése mellett, lehetséges.

bd) Védett épületeken, homlokzatokon reklámhordozót elhelyezni, csak az épület adottságaihoz igazodóan, és a városi főépítész egyetértésével szabad.

c) Épületek részletes előírásai:

ca) A védett épületeket, építményeket hagyományos építészeti tömegükben meg kell őrizni.

cb) A védett épületek tetőformája megtartandó. A tető héjalása az eredetihez hasonló színű, mintázatú és anyagú új építőanyaggal felváltható.

cc) Törekedni kell a homlokzati nyílásrend és a nyílások, nyílászárók osztásának megtartására. Ezek változtatása csak igen indokolt esetben, a főépítésszel való egyeztetés mellett, megfelelő tervezői alátámasztással lehetséges.

cd) A meglévő homlokzati tagozatok megtartandók vagy esetlegesen fellelhető korábbi hiteles dokumentumok alapján eredeti formájukba visszaállítandók.

ce) A homlokzat burkolatai az eredeti állapotra, vagy annak hatását keltve korszerű anyagok használatával cserélhetők.

cf) A homlokzat színezését az eredeti állapotnak megfelelően kell meghatározni.

cg) A védett épületeket - indokolt esetben - úgy lehet bővíteni, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje. A bővítésnek a védett épület formájával, szerkezetével, anyagaival összhangban kell lennie.

ch) A védett épületekben belső átalakítási, korszerűsítési, felújítási munkák végezhetők az eredeti szerkezet és a belső értékek megtartásával.

ci) Védett épület, építmény csak a védettség törlése után vagy életveszélyessé nyilvánítás esetén bontható le. A bontás előtt az épület, építmény tulajdonosának kötelessége az épület, építmény bontási- és fotódokumentációjának elkészíttetése.

d) Épületrészek részletes előírásai:

da) Ha a védett épületrészt az épület utcai homlokzata képezi, az épületet hagyományos építészeti tömegében kell megtartani, megőrizve a homlokzati nyílásrendet, a nyílások osztását, a homlokzati tagozatokat. Az eredeti építőanyagok az eredetihez hasonló megjelenést adó korszerű anyagokkal felválthatóak, de az anyagszerűség megtartása alapkövetelmény. A homlokzat színezését az eredeti állapotnak megfelelően kell meghatározni.

db) Egyéb védett épületrészek az eredeti állapotnak megfelelően megtartandók. Az épület átépítése esetén a védett épületrészt károsodás nélkül kell megtartani.

dc) Védett épületrész csak a védettség törlése után, vagy életveszélyessé nyilvánítás esetén bontható el. A bontást megelőzően a védett épületrész tulajdonosának kötelessége az épületrész felmérési és fotódokumentációjának elkészíttetése.

e) Védett népi/képzőművészeti alkotásokra, emléktáblákra vonatkozó előírások:

A védett népi- és képzőművészeti alkotások és emléktáblák az eredeti állapotnak megfelelő formában és anyaggal az eredeti felállítási helyükön tartandók fenn.

(3) Védett történeti utcahálózatra vonatkozó előírások:

a) A védett történeti utcahálózatok lehatárolását a szabályozási terv rögzíti. A védelem módosítása csak a szabályozási terv módosításával történhet.

b) A védett történeti utcák területén utcabútort, építményt, hirdető berendezést, (tér)burkolatot, csak az utcakép jellegzetességének megtartásával szabad telepíteni. A telepítéshez ki kell kérni a városi főépítész véleményét.

c) A helyileg védett történeti utcák jelenlegi szabályozási vonalát meg kell tartani.

(4) A helyileg védett területek előírásai:

a) A helyileg védett területeket a szabályozási terv rögzíti. A terület határainak módosítása csak szabályozási terv módosításával történhet.

b) A helyileg védett területek építési előírásait, a rendelet IV. fejezetének  87. §-a „A sajátos előírások területei és előírásai” rögzítik.

(5) A településkép-védelmi terület előírásai:

a) A településkép-védelmi terület az országos és helyi védelem alatt álló területek és telkek sűrűsödési területeinek védőterületére terjed ki.

b) A településkép-védelem határait a szabályozási terv rögzíti, annak módosítása, csak a szabályozási terv módosításával történhet.

c) A terület telkein történő építési tevékenységek során a védelem alatt álló területek és objektumok értékeinek védelme érdekében fokozott gondot kell fordítani az építmények környezetbeillesztésére és a tervek készítésénél a környezetbeillesztés igazolására. Ennek érdekében:

ca) Minden, a terepszintből 12,5 m-nél nagyobb mértékben kiemelkedő építmény városképhez történő illeszkedését, városképi, utcaképi (legalább a két szomszédos épület feltüntetésével) vizsgálattal, színezési tervvel, fotómontázs készítésével igazolni kell.

cb) Az épület gépészeti és közműellátási szerelvényeit az építészeti megjelenést, építészeti értékeket nem zavaró módon kell elhelyezni.

(6) A védett zöldfelületi értékek előírásai:

a) A védett zöldfelületi értékeket az épített és a zöldfelületi értékek helyi védelméről szóló 34/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelet melléklete sorolja fel. A védelem módosítása, valamint a lista kiegészítése, vagy a listáról való törlés az önkormányzati rendelet előírásai szerint történhet.

b) A védett zöldfelületi érték megőrzéséhez, továbbfejlesztéséhez szükséges bármilyen beavatkozás csak az első fokú természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehetséges.

c) A védett természeti értékek megóvása, esetenként őrzése és fenntartása a terület kezelőjének, magántulajdonú ingatlanokat érintő esetben annak tulajdonosának a feladata.

d) A védett zöldfelületi értékek védelme érdekében a helyi jelentőségű védett zöldfelületi értékek természetvédelmi kezelési tervét kell alkalmazni, melyet az épített és a zöldfelületi értékek helyi védelméről szóló 34/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete tartalmaz.

e) A természetvédelmi kezelési tervben meghatározott engedélyköteles tevékenységek kizárólag hatósági eljárás keretében egyedi határozattal engedélyezhetők. A határozatot a 3. § szerint a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda adja ki, és végrehajtását - szükség szerint a Polgármesteri Hivatal Építésigazgatási Iroda bevonásával - ellenőrzi.”

- §

(1) Az Ör. 87. § (2) bekezdés ac) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A kisvárosi lakóterület sajátos építési övezete a jász halmazos beépítés Lk 48821 (a továbbiakban: JH) melynek részletes tartalma:)

ac) Homlokzatmagasság legfeljebb 4,0 m lehet.”

(2) Az Ör. 87. § (2) bekezdés bd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A jász kertvárosi lakóterület sajátos építési övezete a jász fésűs, kistelkes beépítés Lke 46622 (a továbbiakban: JF); melynek részletes tartalma:)

bd) Homlokzatmagasság legfeljebb 4,0 m lehet.”

- §

Hatályát veszti az Ör. 1. § (4)-(8) bekezdése.

- §

Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kelt: Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 10-én tartott ülésén.

Dr. Szabó Tamás s.k.	Dr. Gottdiener Lajos s.k.

polgármester	jegyző

A kivonat hiteléül:

Jászberény, 2013. július 11.

Dr. Bessenyei Lilla

irodavezető